| ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА |
| --- |
| по техническому обслуживанию трубопроводов тепловых сетей. |
| № | Наименование операций |  |  |  | Значение контролируемого параметра |
|  |  | Инструменты | Материалы | Единица |  |  |
| п/п |  | приборы |  | измерения | нормативный | предельно |
|  |  | приспособления |  |  |  | допустимый |
| 1 | Документация: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Ознакомится с результатами предыдущего ремонта |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Определить какие дефекты не устранены в предыдущий ремонт |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Ознакомится с результатами последнего ДК |  |  |  |  |  |
| 2 | Состав бригады |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Качественный и количественный состав бригады определяет лицо, выдающее наряд, исходя из правил охраны труда при работах в тепловых энергоустановках и трудоемкости работы. |  |  |  |  |  |
| 3 | Порядок вывода в ремонт оборудования |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Подать заявку на производство работ |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Согласовать начало работ с дежурным диспетчером |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Вывесить плакаты безопасности. |  |  |  |  |  |
| 4 | Оснастка |  |  |  |  |  |
| 4.1 | инструмент. |  |  |  |  |  |
| 5 | Средства защиты |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Спецодежда, спецобувь, каска, рукавицы, СИЗ. |  |  |  |  |  |
| 6 | Меры безопасности |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Меры безопасности при подготовке к работе и при производстве работ повышенной опасности определяются нарядом-допуском. |  |  |  |  |  |
| 7 | Подготовительные работы |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Подготовить необходимые материалы |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Привести в порядок приспособления, инструмент. |  |  |  |  |  |
| 7.3 | Заготовить необходимые запчасти |  |  |  |  |  |
| 7.4 | Организовать рабочее место |  |  |  |  |  |
| 7.5 | Выполнить мероприятия по ППБ и О.Т. |  |  |  |  |  |
| 7.6 | Проинструктировать ремонтную бригаду |  |  |  |  |  |
| 7.7 | Оформить наряд-допуск на проведение ремонтных работ. |  |  |  |  |  |
| 7.8 | Ознакомить ремонтный персонал с технологической картой ремонта. |  |  |  |  |  |
| 8 | Внутренние и наружные трубопроводы тепловых сетей |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Наружный осмотр трубопроводов для выявления неплотностей в сварных стыках и фланцевых соединениях, состояния теплоизоляции, антикоррозионного покрытия; проверка состояния колодцев, колонн, эстакад 1 раз в месяц | визуально |  |  |  |  |
| 8.2 | Осмотр и мелкий ремонт трубопроводной арматуры при рабочем положении; смена неисправной запорной арматуры, маховиков, перенабивка сальников 1 раз в 6 месяцев | набор инструмента |  |  |  |  |
| 8.3 | Подтяжка фундаментных креплений колонн, подвижных опор трубопроводов 1 раз в 6 месяцев | набор инструмента |  |  |  |  |
| 8.4 | Замена отдельных скоб, ремонт лестниц 1 раз в 6 месяцев | набор инструмента |  |  |  |  |